Protocoles de tests ATSAMC21J18A :

TEST 1 : Allumage d’une LED en continu (output constant)

TEST 2 : Allumage d’une LED avec appui sur un bouton (action après appui sur un bouton)

TEST 3 : Enregistrement d’une entrée analogique de potentiomètre pour allumage de LED (BPS test)
Allumage d’une LED à partir d’un seuil du potentiomètre

TEST : Déterminer le taux de charge de la batterie LV à partir d’une table de conversion

TEST 4 : Faire clignoter une LED à une fréquence de 1Hz (gestion des délais)

TEST 5 : Faire un bouton ON/OFF de LED comprenant des inputs durant au moins 1 seconde
L’allumage/extinction de la LED devra se réaliser seulement si le bouton est appuyé pendant une durée supérieur ou égale à 1s. L’opération inverse ne pourra pas être réalisée tant que le bouton n’a pas été relâché.

TEST 6 : Allumer une LED en cas de différence supérieure à 10 % entre deux entrées potentiométriques
Calibrer les entrées potentiométriques pour normaliser les valeurs d’entrées, puis réaliser le test logique pour déterminer l’écart relatif des valeurs.

TEST : Compter un nombre d’appuis sur un bouton par seconde

TEST 7 : Enregistrer une donnée potentiométrique dans une carte microSD par SPI

TEST 8 : Simuler un démarrage du véhicule

TEST 9 : Réception d’un message CAN ordonnant l’allumage d’une LED

TEST 10 : Transmission de messages CAN d’une longueur de trame fixe

TEST 11 : Transmission des informations relatives à l’affichage du tdb à la Teensy en CAN
Transmission par CAN des vitesses de roues, de la SoC LV et HV